OPIS TECHNICZNY

Dla  przebudowy ulicy Ogrodowej w Sławie na odcinku 250m. w zakresie budowy jezdni z kostki betonowej, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, budowy odwodnienia w postaci montażu kanałów z rur PVC o sztywności SN8 średnicy 160mm – przykanaliki do istniejącej sieci.

Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej, ulicy Ogrodowej w Sławie na długości około 250mb.. Przyjęto kilometraż roboczy 0+000 do 0+250. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę nawierzchni jezdni w istniejących liniach rozgraniczających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 10 cm wraz z budową odwodnienia pasa drogowego oraz budowę chodników wraz ze zjazdami do posesji oraz dojściami do furtek z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Sława, gmina Sława, powiat wschowski, województwo lubuskie. Realizacja inwestycji obejmuje działki istniejącego pasa drogowego bez naruszania terenów obcych.

Oznaczenie działek według katastru – obręb Sława, działki numer: 276, 262/19, 215/1, 302

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegających budowie a także tereny przyległe.

Stan istniejący

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się wydzielony pas drogowy o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest pokryty szatą roślinną wymagającą wycinki. W pasie drogowym znajdują się 2 drzewa, które kolidują z planowaną inwestycją wobec czego zachodzi konieczność ich wycinki.

W obrębie planowanych robót występują proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa nośności podłoża G2.

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków. Obszar nie znajduje się na terenach górniczych.

Urządzenia obce.

W obrębie projektowanej budowy zlokalizowane są:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć elektroenergetyczna.

Wykonawca robót ma obowiązek poinformować o wykonywanych robotach budowlanych administratorów poszczególnych sieci, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urządzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robót ma obowiązek wstrzymać roboty i powiadomić odpowiednie jednostki o zaistniałej sytuacji.

W przypadku konieczność regulacji wysokościowej bądź przesunięcia w planie studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych bądź telekomunikacyjnych Wykonawca również zgłosi ten fakt administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy Ogrodowej o szerokość jezdni 5,0m z betonowej kostki brukowej, budowę chodników szerokości 3,0m (ciąg pieszo - jezdny)wraz ze zjazdami szerokości 4,5m z betonowej kostki bukowej, budowę odwodnienia . Drogę projektuje się na obciążenie ruchem KR-2, w strefie zamieszkania.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zdjąć warstwę humusu zalegającą na głębokość około 30 cm z przeznaczeniem na wywóz. Celem uzyskania projektowanej niwelety w miejscach gdzie wymagane należy uzupełnić przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym a projektowaną konstrukcją gruntem z dokopu (piasek) o parametrach G1. Podłoże należy zagęścić do uzyskania współczynnika Is ≥ 1,0.

Grunt pozostały z korytowania i zdjęty humus Wykonawca robót odwiezie na składowisko posiadające uprawnienia do składowania tego rodzaju materiałów i pokryje koszty składowania.

Jezdnię o szerokości 5,0m projektuje się o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu behaton lub równoważnej koloru szarego grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4 grubości 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie układanej dwuwarstwowo, warstwa dolna podbudowy frakcji 31,5/63mm, gr. 10 cm, warstwa górna frakcji 0/31,5mm grubości 10cm. Pod podbudową z kruszywa projektuje się warstwę odsączającą z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10 cm.

Jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Zjazdy i chodniki należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu behaton lub równoważnej koloru grafitowego, grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4 grubości 3 cm, na podbudowie z betonu cementowego C-7,5/10 warstwa grubości 10cm. Pod podbudową betonową projektuje się warstwę odsączającą z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10 cm.

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu behaton lub równoważnej koloru szarego, grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4 grubości 3 cm, na podbudowie z betonu cementowego C-7,5/10 warstwa grubości 10cm.

W miejscach zjazdów ,na całej długości zjazdu należy obniżyć krawężnik do maksymalnie 2 cm ponad poziom jezdni..

Konstrukcja nawierzchni zjazdów

| Konstrukcja nawierzchni zjazdów |
| --- |
| Lp | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1. | podsypka piaskowa (uzupełnienie po zdjęciu warstwy humusu i niekontrolowanych nasypów) | wg potrzeb (wynika z przekrojów) |
| 2. | warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego | 10 cm |
| 3. | podbudowa z betonu cementowego C-7,5/10 | 10 cm |
| 4. | podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 | 3 cm |
| 5. | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej | 8 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni | 31 cm |

Konstrukcja nawierzchni jezdni

| Konstrukcja nawierzchni jezdni |
| --- |
| Lp | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1. | podsypka piaskowa (uzupełnienie po zdjęciu warstwy humusu i niekontrolowanych nasypów) | wg potrzeb (wynika z przekrojów) |
| 2. | warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego | 10 cm |
| 3. | podbudowa pomocnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 31,5/63 mm | 10 cm |
| 4. | podbudowa pomocnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm | 10 cm |
| 5. | podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 | 3 cm |
| 6. | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej | 10 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni | 43 cm |

Przekrój podłużny.

Spadek podłużny projektowanej drogi zaprojektowano według aktualnych rzędnych wysokościowych (ustalonych na dzień pomiaru geodezyjnego), w dowiązaniu do istniejących nawierzchni jezdni,  w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych przez projektowaną kanalizację deszczową, która wykonana zostanie w dalszym etapie budowy drogi i nie jest ona objęta w obecnym zapytaniu przetargowym.

Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak:

- minimalizacja robót ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadków poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadków podłużnych,

- rzędne posadowienia istniejących domów,

- zapewnienie stabilności podłoża gruntowego,

- możliwość prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

UWAGA:

Niweletę zaprojektowano według rzędnych pomierzonych w przekrojach co 20,0m aktualnych na dzień opracowania mapy. Ponieważ teren przeznaczony jest pod zabudowę i na dzień opracowania projektu drogi posiadają nawierzchnię gruntową, która może ulegać deformacjom, rzędne terenu na dzień przystąpienia do robót mogą odbiegać od rzędnych przedstawionych w dokumentacji. W takim wypadku Wykonawca robót dostosuje projektowaną niweletę do aktualnych rzędnych terenu.

Odwodnienie.

W cenie robót należy ująć zakup i montaż kanałów z rur PVC o sztywności SN8 średnicy 160mm – przykanaliki.. Studzienki wpustów ulicznych betonowe średnicy 500mm z osadnikiem ocynkowanym z kratką żeliwną typu D-400. Należy przeprowadzić próbę wodną szczelności wykonanych kanałów i studzienek wpustów ulicznych oraz wykonać inspekcję TV. Zapis monitoringu TV przekazać w formie elektronicznej na CD/DVD Inwestorowi.

Kolizje.

Na trasie projektowanej inwestycji nie występują kolizje wymagające przebudowy sieci. Zachodzi konieczność regulacji wysokościowej zaworów i studni wodociągowych i kanalizacyjnych.

Poprawa bezpieczeństwa. Wpływ na środowisko.

Inwestycja będzie miała pozytywny wydźwięk zarówno w strefie bezpieczeństwa jak i w strefie zadowolenia społecznego. Wszelkie odpady należy zagospodarować w sposób zgodny z właściwymi przepisami, np. zutylizować lub odwieźć na składowisko działające legalnie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, posiadające wymagane zezwolenia na składowanie tego rodzaju materiałów (gruz budowlany, ziemia, etc.). Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Urządzenia obce.

Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami z administratorami sieci. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na realizację inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót utrzymać przez cały okres budowy,

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z realizacją inwestycji wykonać należy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego 
na harmonogramie robót i uzgodnionego z zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz Policją. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty należy prowadzić zgodnie ze STWiORB oraz 
z Projektem.