Załącznik nr 5 do SIWZ

Rzeczowy zakres prac

- Inwentaryzacja geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej oraz trwale stabilizowanych punktów osnowy pomiarowej dla obszaru gminy Wschowa (miasto i 15 obrębów wiejskich).

- Opracowanie projektu technicznego geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej przy zastosowaniu metody klasycznej i satelitarnej,

- Realizacja projektu:

- konserwacja znaków osnowy pomiarowej (naprawa lub uzupełnienie);

- konserwacja istniejących oraz stabilizacja nowych i zniszczonych punktów osnowy

poziomej szczegółowej;

- pomiar geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej;

- kameralne opracowanie wyników pomiaru geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej;

- wykonanie przeliczenia punktów istniejącej osnowy pomiarowej, które nie zostaną

włączone do zmodernizowanej osnowy szczegółowej;

- skompletowanie operatu.

WARUNKI TECHNICZNE

modernizacji osnowy poziomej szczegółowej oraz  osnowy pomiarowej dla obszaru gminy Wschowa (miasto i 15 obrębów wiejskich)

- DANE FORMALNO – PRAWNE

- Zamawiający:

- Wykonawca:

- Podstawa formalno - prawna: umowa nr .................................. z dnia ...................

- Obszar opracowania: gmina Wschowa.

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

- Przepisy prawne:

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze  zmianami)

  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz.821)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz.352)

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz.333)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45 poz. 454 ze zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz.125)

  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

oraz uznane za uchylone

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. 
w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49 poz. 493).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz. 297)

- Opracowania pomocnicze (w części zgodnej z obowiązującymi normami prawnymi):

2.1. Instrukcje techniczne

    - O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (wyd. 1978r.)

    - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(w uszczegółowieniu i uzgodnieniu z ODGiK)

    - Geodezyjna osnowa pozioma (wyd. 1986r.)

2.2. Wytyczne techniczne:

    - G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma - projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (wyd.1990r.)

    - G-1.5 Załączniki (wyd. 1987r.)

    - G-1.6 Przeglądy, konserwacja punktów geodezyjnych (wyd. 1985r.)

    - G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów (wyd. 1984r.)

III. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

- Położenie: województwo lubuskie, powiat wschowski, gmina Wschowa

- Powierzchnia ogólna: 19726 ha, w tym: miasto – 840 ha i obręby wiejskie – 18886 ha

- Ilość punktów osnowy poziomej do inwentaryzacji (1, 2, 3 klasa oraz osnowa pomiarowa) - około 2500.

- Ilość punktów osnowy podstawowej do wykorzystania dla niniejszego opracowania – wg danych pozyskanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej…

- Szacunkowa ilość punktów zmodernizowanej osnowy szczegółowej:

  - łącznie miasto i tereny zurbanizowane na obszarze wsi – nie mniej niż 50, w tym - 
z zastosowaniem oboczników ściennych,

  - tereny rolne – ok.180;

- Ilość punktów osnowy do przeliczenia – c.2500.

IV. PODSTAWOWE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

    - Mapy przeglądowe osnowy poziomej w skali 1:10000 z przebiegiem ciągów poligonowych osnowy poziomej III klasy wraz z usytuowaniem punktów osnowy poziomej I i II klasy (punkty nawiązania)

    - Opisy topograficzne.

    - Wykaz współrzędnych osnowy poziomej

    - Szkic geodezyjny istniejącej na opracowywanym terenie osnowy pomiarowej.

    - Wyniki przeglądu osnowy poziomej I i II klasy z 2011 roku.

V. ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

- Przegląd osnowy poziomej I, II klasy i inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy oraz trwale stabilizowanej osnowy pomiarowej.

  - Przy inwentaryzacji punktów należy zaktualizować istniejące opisy topograficzne lub sporządzić nowe opisy terenowe. Punkty należy odszukać na podstawie istniejących opisów lub poszukiwania instrumentalnego. Na wszystkich opisach należy umieścić informację o przydatności punktu do pomiaru satelitarnego. Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w arkuszach inwentaryzacyjnych.

  - Łącznie z inwentaryzacją znaków istniejącej osnowy należy przeprowadzić wywiad terenowy dla projektowanych punktów 3 klasy wzmacniających istniejącą osnowę pomiarową. Punkty przewidziane do wyznaczenia należy projektować na punktach istniejących tak, aby można je było wykorzystać do przeliczenia istniejących osnów pomiarowych. W przypadkach gdy istniejące punkty nie spełniają wymogów pomiaru satelitarnego, a wskazane jest wyznaczenie nowego punktu w tym rejonie, należy zaprojektować nowy punkt oraz związanie geodezyjne z punktem istniejącym. Punkty należy projektować w grupach po 3 przy zachowaniu wzajemnej widoczności; 
w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się  projektowanie grup 2 punktów o wzajemnej widoczności. Wyniki wywiadu należy wnieść na mapę przeglądową osnowy.

  - Sporządzić sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji znaków oraz przedstawić wnioski istotne dla realizacji zadania.

  - Równocześnie z inwentaryzacją należy wykonać konserwację lub uzupełnienie, lub wymianę zniszczonych znaków stabilizacji naziemnej.

- Projekt techniczny aktualizacji istniejącej osnowy poziomej. W ramach prac tego etapu należy:

  - Dokonać analizy materiałów archiwalnych uzyskanych z ODGiK pod kątem wykorzystania ich przy opracowaniu projektu technicznego i jego realizacji.

  - Opracować projekt techniczny aktualizacji szczegółowej osnowy poziomej na mapie przeglądowej w skali 1:10000 z uwzględnieniem wszystkich odszukanych punktów istniejącej osnowy pomiarowej. Należy zaprojektować wyznaczenie punktów techniką satelitarną jeżeli istniejące osnowy nie wystarczają do właściwego przeliczenia osnowy pomiarowej.

  - Opracować (sporządzić) szczegółowy opis projektu technicznego.

  - Projekt złożyć w ODGiK we Wschowie do zaopiniowania.

  - Zaopiniowany projekt należy złożyć do zatwierdzenia przez Starostę Wschowskiego.

- Stabilizacja punktów osnowy poziomej szczegółowej.

  - Punkty osnowy należy stabilizować jednopoziomowo dla obszarów zurbanizowanych 
i dwustopniowo dla pozostałych obszarów znakami ziemnymi typu 42 rys. b wg katalogu G-1.9. Pomiędzy znakiem podziemnym a naziemnym umieścić podsypkę.

  - Na punktach osnowy pomiarowej projektowanych do wyznaczenia jako punkty osnowy 
3 klasy stabilizację wykonać tak, aby uzyskać identyczność starego i nowego punktu.

  - Należy wykonać opisy topograficzne dla wszystkich punktów.

  - O umieszczeniu znaków należy powiadomić zainteresowane strony zgodnie 
z rozporządzeniem o ochronie znaków.

  - Dla punktów identycznych z istniejącymi należy zachować numer tego punktu 
w mianowniku,

  - Należy wystąpić na piśmie do ODGiK z podaniem ilości punktów na danym arkuszu mapy przeglądowej o zarezerwowanie numerów punktów.

- Pomiar osnowy poziomej szczegółowej techniką GPS.

  - Pomiar GPS należy wykonać metodą statyczną w nawiązaniu do punktów sieci EUREF. Należy wykonać pomiar kontrolny na punktach osnowy poziomej podstawowej.

  - Pomiary nawiązujące liniowe i kątowe należy wykonać atestowanym instrumentem 
z elektronicznym zapisem pomiaru kierunków i odległości.

- Pomiar osnowy poziomej szczegółowej metodą poligonową.

  - Pomiar należy wykonać techniką klasyczną, poligonową w nawiązaniu do punktów wyznaczonych techniką GPS. Pomiar należy wykonać metodą trzech statywów  w dwóch seriach instrumentem zapewniającym uzyskanie wymaganych dokładności (Wytyczne techniczne G-1.5). Pomiar poboczników ściennych należy wykonać dwukrotnie, z kontrolą.

  - Pomiary liniowe i kątowe należy wykonać atestowanym instrumentem z elektronicznym zapisem pomiaru kierunków i odległości.

- Kameralne opracowanie wyników pomiaru osnowy poziomej szczegółowej.

  - Współrzędne wszystkich punktów należy wyznaczyć w układach „1965” i „2000”.

  - Wyrównanie pomiarów klasycznych (wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej) należy wykonać w nawiązaniu do punktów wyższego rzędu, traktowanych jako bezbłędne. Wyznaczenie współrzędnych poboczników ściennych należy wykonać 
w nawiązaniu do punktów wyznaczonych klasycznie, traktowanych jako bezbłędne.

  - Należy wykonać opisy topograficzne dla wszystkich punktów osnowy szczegółowej na kalce oraz w postaci plików komputerowych w formacie uzgodnionym z ODGiK.

- Przeliczenie istniejących osnów pomiarowych.

  - Należy wykonać wyrównanie osnowy pomiarowej w nawiązaniu do punktów klas wyższych, przeprowadzić analizę wyników wyrównania i ocenić ewentualną konieczność wykonania dodatkowych prac terenowych (metodą GPS lub klasyczną)

  - Wykonać ponowne wyrównanie po wykonaniu pomiarów uzupełniających.

  - Porównać współrzędne uzyskane z nowego pomiaru z danymi archiwalnymi.

  - Dla wszystkich istniejących w terenie punktów osnowy pomiarowej należy sporządzić matryce opisów topograficznych na kalce oraz w postaci plików komputerowych w formacie uzgodnionym z ODGiK

- Operat skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczegóły kompletowania należy uzgodnić z ODGiK.

  - Należy sporządzić pliki w formacie uzgodnionym z ODGiK umożliwiające wprowadzenie danych do bazy danych ODGiK

  - Należy wykonać skanowanie map ze zaktualizowanymi nakładkami osnowy poziomej.

VI. UWAGI KOŃCOWE

- Czynności związane z aktualizacją osnowy poziomej szczegółowej nie ujęte w niniejszych Warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Czynności wymagające wyjaśnień w trakcie realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym 
w formie pisemnej w dzienniku robót geodezyjnych prowadzonym przez Wykonawcę.

Wschowa, 3 września 2012 r.

Sporządził: Barbara Nowacka-Sykisz

Zatwierdził:

……………………………………………..

(Miejsce, data, imienna pieczątka i podpis)